| Промышленный тягач «Балтиец» К-707Т ТСУ 4×4 технические характеристики |
| --- |
| Двигатели ЯМЗ (Ярославский моторный завод) |
| ЯМЗ-238НД5 | ЯМЗ-240БМ2 |  |
| V8 | V12 | число и расположение цилиндров |
| 220 (300) | 220 (300) | номинальная мощность, кВт (л. с.) |
| 14,86 | 22,3 | рабочий объем, л |
| 130 | 130 | диаметр цилиндров, мм |
| 140 | 140 | ход поршня, мм |
| 2100 | 1900 | номинальная частота вращения коленвала, об/мин |
| 1510 (154) | 1275 (130) | макс. крутящий момент, Н·м (кгс·м) |
| 1300—1500 | 1300—1600 | частота вращения при макс. крутящем моменте, об/мин |
| 224 (165) | 224 (165) | удельный расход топлива, г/кВт·ч (г/л.с.·ч) при номинальной мощности |
| Двигатели ТМЗ (Тутаевский моторный завод) |
| ТМЗ 8481.10 | ТМЗ 8481.10-02 | ТМЗ-8481.10-04 |  |
| V8 | V8 | V8 | число и расположение цилиндров |
| 257 (350) | 287 (390) | 309 (420) | номинальная мощность, кВт (л. с.) |
| 17,24 | 17,24 | 17,24 | рабочий объем, л |
| 140 | 140 | 140 | диаметр цилиндров, мм |
| 140 | 140 | 140 | ход поршня, мм |
| 1900 | 1900 | 1900 | номинальная частота вращения коленвала, об/мин |
| 1570 (160) | 1864 (190) | 1960 (200) | макс. крутящий момент, Н·м (кгс·м) |
| 1300—1500 | 1300—1500 | 1300—1500 | частота вращения при макс. крутящем моменте, об/мин |
| 212 (156) | 212 (156) | 212 (156) | удельный расход топлива, г/кВт·ч (г/л.с.·ч) при номинальной мощности |
| Предпусковой подогрев: ПЖД-5/220 «Балтиец» (штатно) или ПЖД-12Б (опция) |
| Трансмиссия |
| Коробка передач КП-707 с модернизированной гидросхемой и приводом: гидромеханическая с гидравлическим переключением передач, многоступенчатая, с шестернями постоянного зацепления, с механическим переключением режимов и гидравлическим управлением фрикционами, с обеспечением переключения передач без разрыва потока мощности в пределах одного режима. Количество передач: вперед — 16 (в 4 диапазонах), назад — 8 (в 2 диапазонах). Редуктор привода насосов: РПН-701 (с ЯМЗ-238НД5 устанавливается РПН-700А). Главная передача одинарная, коническая, межколесный дифференциал — самоблокирующаяся двусторонняя зубчатая муфта свободного хода бесшумного типа. Конечная передача: планетарный редуктор с прямозубыми цилиндрическими шестернями. Ведущие мосты: подмоторный и грузовой с дифференциалами и планетарными конечными передачами, грузовой мост отключаемый. Колесная формула: 4×4 Скорость движения при номинальной частоте оборотов двигателя и отсутствии буксования: передний ход — 0—30 км/ч, задний ход — 0—23 км/ч Скорость движения при номинальном тяговом усилии (5 т): 2,1 м/с (7,58 км/ч) |
| Тормозная система |
| Трехконтурная воздушная (два рабочих контура, один для прицепа) с возможностью управления тормозами прицепов одно- и двухпроводной системами, пыле- и грязезащитные рабочие тормоза барабанного типа, сухие, колодочного типа с пневмоприводом. Пневматический стояночный тормоз с пружинным энергоаккумулятором |
| Гидросистема |
| Контур рулевого управления: гидронасос НШ-71, фильтр, гидрофицированное рулевое управление — РМ 200SH8, гидроцилиндры поворота ЦГ 125.50-400. Рулевое управление Danfoss (опция). |
| Ходовая часть |
| Подвеска: жесткая Колеса: бездисковые, с разборными ободьями Шины: ФД-12, 28.1R26, низкого давления, с протектором повышенной проходимости |
| Габаритные размеры, мм |
| длина | 6250 |
| ширина | 2860 |
| высота | 3680 |
| колея | 2255 |
| база | 3250 |
| дорожный просвет под главной передачей ведущего моста | 550 |
| максимальная глубина преодолеваемого брода | 1000 |
| наименьший радиус поворота | 7750 |
| эксплуатационная масса | 13100 кг |
| Электрооборудование |
| Однопроводная электрическая система. Напряжение: 24 В Мощность генератора: 2 кВт АКБ: 2 × 190 А/ч |
| Кабина |
| Цельнометаллическая, герметичная, термо-, шумо- и виброизолированная. Встроенный сертифицированный каркас безопасности, защищающий оператора от опрокидывания машины (ROPS) и падающих предметов (FOPS). Отопление, в том числе дополнительный отопитель «Август», система вентиляции со встроенным фильтром салона, кондиционер-отопитель «Август» с регулировкой направления обдува. Остекление: тонированное, панорамное, с отрицательным углом наклона, уменьшающим бликование и пылеоседание. Передние и задние стеклоочистители, стеклоомыватель, солнцезащитные жалюзи, электропривод форточек. 8 фар освещения, головное освещение — блок-фары. Дополнительная комплектация: — электроподогрев наружных зеркал; — газонаполненное двойное остекление, исключающее обмерзание; — автономный отопитель Webasto. |
| Рабочее место оператора |
| Рулевая колонка, регулируемая по высоте и углу наклона. Современная эргономичная компоновка органов управления, современная приборная панель. Вместительный бардачок, карман для документов, прикуриватель, пепельница. Автомагнитола (CD, FM-радио, USB, поддержка формата MP3). Зеркала заднего вида (два наружных и внутреннее), теплоизоляционные и резиновые коврики. Два сидения «Сибеко», водительское с подлокотниками, с анатомически проработанной формой подушек, с боковой и вертикальной поддержкой, с возможностью регулировки продольного перемещения, наклона спинки и поясничного упора, на механической или пневмогидравлической подвеске с регулировкой по высоте и весу оператора. Двухточечные ремни безопасности. Кондиционер (параметры среды: максимальная температура воздуха в жаркую погоду — не более 28°С, минимальная температура при морозе — не менее 14°С). Дополнительная комплектация: — видеоконтроль рабочей зоны с выводом изображения на монитор; — подготовка под установку GPS / ГЛОНАСС; — электроподогрев сидений; — холодильник; — спальное место. |
| Предельная температура эксплуатации |
| В стандартной комплектации: минимум — до –40°С, максимум — до +40°С В комплектации «Арктика»: минимум — до –55°С |
| Тягово-сцепное устройство |
| ТСУ для перевозки прицепов и полуприцепов (при использовании подкатной тележки) В состав тягово-сцепного устройства, жестко закрепленного на грузовой полураме, входит тяговый крюк, оснащенный комплектом тарельчатых пружин. Диаметр зева крюка: 48 мм Расстояние от оси крюка до поверхности дороги: 700 ±20 мм |