| Бульдозер колесный универсальный «Балтиец» К-702МА БКУ технические характеристики |
| --- |
| Бульдозерное оборудование (отвал с открылками на грузовой полураме) |
| Габаритные размеры отвала (с открылками), мм: высота: 1300 ширина: 3800 (в бульдозерном положении) 3650 (в грейдерном положении) Глубина опускания отвала в бульдозерном положении при угле резания 55°: 450 мм Угол установки отвала в грейдерное положение (вправо и влево): 25° Угол поперечного перекоса отвала: 16° Диапазон изменения угла резания отвала: 20° Макс. высота подъема отвала: 1100 мм Максимальная глубина рыхления: 300 мм Средняя скорость подъема отвала при номинальных оборотах: 0,37 мс Средняя скорость опускания отвала при номинальных оборотах: 0,3 мс Время перевода оборудования в транспортное / рабочее положение: 60 с Время перевода отвала в грейдерное положение: 20 с Управление отвалом: дистанционное, гидравлическое (возможна установка электрогидравлического управления). Отвал может быть изготовлен из высокопрочной износостойкой стали Hardox (опция) На отвал устанавливаются высокопрочные износостойкие бульдозерные ножи Т-170 (опция) Возможна установка П-образного отвала для высокоскоростной очистки от снега ровных площадок (опция) |
| Техническая производительность |
| Оборудование насыпей, засыпка ям, канав и воронок, разработка и перемещение грунта —100—200 м³/ч Рытье котлованов и траншей в грунтах 1—3 категории: 70—75 м³/ч Прокладывание колонных путей по снежной целине с глубиной снежного покрова не более 1 м (при послойной разработке): 3—4 км/ч Прокладывание колонных путей на местности с наличием кустарника и мелколесья: 2—6 км/ч |
| Двигатели |
| ЯМЗ-238НД3-1 | ЯМЗ-238НД4 | ЯМЗ-238НД5 |  |
| V8 | V8 | V8 | число и расположение цилиндров |
| 173 (235) | 184 (250) | 220 (300) | номинальная мощность, кВт (л. с.) |
| 14,86 | 14,86 | 14,86 | рабочий объем, л |
| 130 | 130 | 130 | диаметр цилиндров, мм |
| 140 | 140 | 140 | ход поршня, мм |
| 1700 | 1900 | 2100 | номинальная частота вращения коленвала, об/мин |
| 1108 (113) | 1108 (113) | 1510 (154) | макс. крутящий момент, Н·м (кгс·м) |
| 1100—1400 | 1100—1400 | 1300—1500 | частота вращения при макс. крутящем моменте, об/мин |
| 220 (162) | 220 (162) | 224 (165) | удельный расход топлива, г/кВт·ч (г/л.с.·ч) при номинальной мощности |
| Предпусковой подогрев: ПЖД-5/220 «Балтиец» (штатно) или ПЖД-12Б (опция) Установка топливного бака объемом 520 л (опция) Установка дополнительного топливного бака объемом 800 л на грузовую полураму (опция) |
| Трансмиссия |
| Гидромеханическая, одноступенчатый гидротрансформатор. Механическая КПП с шестернями постоянного зацепления, с механическим переключением режимов, с обеспечением переключения передач без разрыва потока мощности в пределах одного режима. Количество передач: восемь, четыре вперед (в двух режимах) и четыре назад (в двух режимах) Главная передача одинарная, коническая, межколесный дифференциал — самоблокирующаяся двусторонняя зубчатая муфта свободного хода бесшумного типа. Конечная передача: планетарный редуктор с прямозубыми цилиндрическими шестернями. Ведущие мосты: подмоторный и грузовой с дифференциалами и планетарными конечными передачами, грузовой мост отключаемый. Колесная формула: 4×4 Максимальная рабочая скорость: 12 км/ч Максимальная транспортная скорость: 39 км/ч |
| Тормозная система |
| Двухконтурная воздушная, пыле- и грязезащитные рабочие тормоза барабанного типа. Пневматический стояночный тормоз с пружинным энергоаккумулятором. |
| Гидросистема |
| Двухконтурная раздельно-агрегатная. Контур рулевого управления: гидронасос НШ-71, фильтр, гидрофицированное рулевое управление — РМ 200SH8, гидроцилиндры поворота ЦГ 125.50-400. Контур рабочего оборудования: гидрораспределитель Р-160, гидронасос НШ-100, гидроцилиндры навесного оборудования ЦГ 125.50-400. Производительность гидросистемы управления оборудованием: 160 л/мин. Давление жидкости в гидросистеме рабочего оборудования: — максимальное: 18—20 МПа (180—200 кгс/см²); — номинальное: 16 МПа (160 кгс/см²). |
| Ходовая часть |
| Подвеска: жесткая Колеса: бездисковые, с разборными ободьями Шины: Бел-26, 29,5/75R25, низкого давления с протектором повышенной проходимости или карьерные шины Бел-32, 29,5/75R25, низкого давления, с карьерным рисунком протектора (опция). Цепи для работы в рудных карьерах и на обледенелых поверхностях (опция). |
| Габаритные размеры (отвал и открылки в транспортном положении) |
| длина, мм | 8600 |
| ширина (с отвалом), мм | 2975 |
| высота, мм | 3680 |
| база, мм | 3750 |
| ширина колеи, мм | 2255 |
| дорожный просвет под главной передачей, мм | 550 |
| просвет под осью вертикального шарнира, мм | 440 |
| наименьший радиус поворота, мм | 7700 |
| максимальная глубина преодолеваемого брода, мм | 1000 |
| эксплуатационная масса, кг | 20800 |
| Электрооборудование |
| Однопроводная электрическая система. Напряжение: 24 В Мощность генератора: 2 кВт АКБ: 2 × 190 А/ч |
| Кабина |
| Цельнометаллическая, герметичная, термо-, шумо- и виброизолированная. Встроенный сертифицированный каркас безопасности, защищающий оператора от опрокидывания машины (ROPS) и падающих предметов (FOPS). Отопление, в том числе дополнительный отопитель «Август», система вентиляции со встроенным фильтром салона, кондиционер-отопитель «Август» с регулировкой направления обдува. Остекление: тонированное, панорамное, с отрицательным углом наклона, уменьшающим бликование и пылеоседание. Передние и задние стеклоочистители, стеклоомыватель, солнцезащитные жалюзи, электропривод форточек. 8 фар освещения. Дополнительная комплектация: — электроподогрев зеркал; — газонаполненное двойное остекление, исключающее обмерзание; — автономный отопитель Webasto. |
| Рабочее место оператора |
| Рулевая колонка, регулируемая по высоте и углу наклона. Современная эргономичная компоновка органов управления, современная приборная панель. Вместительный бардачок, карман для документов, прикуриватель, пепельница. Автомагнитола (CD, FM-радио, USB, поддержка формата MP3). Два сидения «Сибеко», водительское с подлокотниками, с анатомически проработанной формой подушек, с боковой и вертикальной поддержкой, с возможностью регулировки продольного перемещения, наклона спинки и поясничного упора, на механической или пневмогидравлической подвеске с регулировкой по высоте и весу оператора. Двухточечные ремни безопасности. Кондиционер (параметры среды: максимальная температура воздуха в жаркую погоду — не более 28°С, минимальная температура при морозе — не менее 14°С). Дополнительная комплектация: — видеоконтроль рабочей зоны с выводом изображения на монитор; — подготовка под установку GPS / ГЛОНАСС; — электроподогрев сидений; — холодильник; — спальное место. |
| Предельная температура эксплуатации |
| В стандартной комплектации: минимум — до –40°С, максимум — до +40°С В комплектации «Арктика»: минимум — до –55°С |