| Универсальная дорожная машина «Балтиец» К-702МВА УДМ-2 технические характеристики |
| --- |
| Бульдозерное оборудование |
| Габаритные размеры отвала, мм: высота: 1200 ширина: 3360 (в бульдозерном положении) 3230 (в грейдерном положении) глубина опускания отвала в бульдозерном положении при угле резания 55°: 520 мм максимальная высота подъема отвала: 1300 мм угол установки отвала в грейдерное положение (левое и правое): 26° угол поперечного перекоса отвала: 11° средняя скорость подъема и опускания отвала при 1700 об/мин: 0,3 мс время перевода рабочего оборудования в транспортное / рабочее положение: 60 с |
| Погрузочное оборудование |
| геометрическая вместимость ковша: 3 м³; номинальная вместимость: 3,5 м³ грузоподъемность погрузочного оборудования: 6000 кг макс. высота разгрузки ковша по режущей кромке при угле разгрузки 45°: 3200 мм вылет режущей кромки ковша при макс. высоте и угле разгрузки 45°: 1300 мм ширина режущей кромки ковша: 3100 мм время подъема ковша без груза при 1700 об/мин: 10,7 с выглубляющее усилие на гидроцилиндре ковша: 128 кН вырывное усилие на гидроцилиндре ковша: 226,3 кН (22630 кг) время перевода рабочего оборудования в транспортное / рабочее положение: 60 с вместо ковша могут быть установлены челюстной захват, крановая стрела, вилы, скальный ковш (опция). |
| Техническая производительность |
| При прокладывании колонных путей: — на среднепересеченной местности: 2 км/ч — в кустарнике и мелколесье: 1,5 км/ч — по снежной целине с глубиной покрова до 1 м: 0,4—1 км/ч При засыпке ям, котлованов: 120 м³/ч При рытье котлованов: 85 м³/ч При погрузке сыпучих материалов: 100 м³/ч |
| Двигатели |
| ЯМЗ-238НД3-1 | ЯМЗ-238НД4 | ЯМЗ-238НД5 |  |
| V8 | V8 | V8 | число и расположение цилиндров |
| 173 (235) | 184 (250) | 220 (300) | номинальная мощность, кВт (л. с.) |
| 14,86 | 14,86 | 14,86 | рабочий объем, л |
| 130 | 130 | 130 | диаметр цилиндров, мм |
| 140 | 140 | 140 | ход поршня, мм |
| 1700 | 1900 | 2100 | номинальная частота вращения коленвала, об/мин |
| 1108 (113) | 1108 (113) | 1510 (154) | макс. крутящий момент, Н·м (кгс·м) |
| 1100—1400 | 1100—1400 | 1300—1500 | частота вращения при макс. крутящем моменте, об/мин |
| 220 (162) | 220 (162) | 224 (165) | удельный расход топлива, г/кВт·ч (г/л.с.·ч) при номинальной мощности |
| Предпусковой подогрев: ПЖД-5/220 «Балтиец» (штатно) или ПЖД-12Б (опция) |
| Трансмиссия |
| Гидромеханическая Одноступенчатый гидротрансформатор Коробка передач механическая, двухрежимная, реверсивная, четырехскоростная, с гидравлическим переключением передач в пределах каждого режима без разрыва потока мощности. 4 передачи в двух режимах (транспортный, рабочий): 2 вперед и 2 назад Дифференциал: самоблокирующаяся муфта свободного хода Ведущие мосты: подмоторный и грузовой с дифференциалами и планетарными конечными передачами, грузовой мост отключаемый Колесная формула: 4×4 Максимальная рабочая скорость: 12 км/ч Максимальная транспортная скорость: 39 км/ч |
| Тормозная система |
| Двухконтурная воздушная, пыле- и грязезащитные рабочие тормоза барабанного типа, сухие, колодочного типа с пневмоприводом. Пневматический стояночный тормоз с пружинным энергоаккумулятором |
| Гидросистема |
| Трехконтурная раздельно-агрегатная. Контур рулевого управления: гидронасос НШ-71, фильтр, гидрофицированное рулевое управление — РМ 200SH8, гидроцилиндры поворота ЦГ 125.50-400. Контур рабочего оборудования: гидрораспределитель Р-160/«Вех», гидронасос НШ-100, гидроцилиндры навесного оборудования ЦГ 125.50-400. Производительность гидросистемы управления оборудованием: 160 л/мин. Давление жидкости в гидросистеме рабочего оборудования: — максимальное: 18—20 МПа (180—200 кгс/см²); — номинальное: 16 МПа (160 кгс/см²) |
| Ходовая часть |
| Подвеска: балансирная на подмоторной раме, жесткая на раме-портале Колеса: бездисковые, с разборными ободьями Шины: Бел-26, 29,5/75R25, низкого давления, с протектором повышенной проходимости или карьерные шины Бел-32, 29,5/75R25, низкого давления, с карьерным рисунком протектора (опция) |
| Электрооборудование |
| Однопроводная электрическая система. Напряжение: 24 В Мощность генератора: 2 кВт АКБ: 2 × 190 А/ч |
| Габаритные размеры, мм |
| длина при транспортном положении рабочего оборудования | 10250 |
| ширина | 3360 |
| высота | 3680 |
| колея | 2255 |
| база | 3750 |
| дорожный просвет | 430 |
| наименьший радиус поворота | 8600 |
| максимальная глубина преодолеваемого брода | 1000 |
| эксплуатационная масса | 23000 кг |
| Предельные углы, рад (градусы): — подъема спуска: 0,35 (20°); — крена: 0,21 (12°); — наибольший угол при работе: ,0,873 (5°) |
| Кабина |
| Цельнометаллическая, герметичная, термо-, шумо- и виброизолированная. Встроенный сертифицированный каркас безопасности, защищающий оператора от опрокидывания машины (ROPS) и падающих предметов (FOPS). Отопление, в том числе дополнительный отопитель «Август», система вентиляции со встроенным фильтром салона, кондиционер-отопитель «Август» с регулировкой направления обдува. Остекление: тонированное, панорамное, с отрицательным углом наклона, уменьшающим бликование и пылеоседание. Передние и задние стеклоочистители, стеклоомыватель, солнцезащитные жалюзи, электропривод форточек. 6 фар освещения. Дополнительная комплектация: — электроподогрев наружных зеркал; — газонаполненное двойное остекление, исключающее обмерзание; — автономный отопитель Webasto. |
| Рабочее место оператора |
| Реверсивный пост управления: за несколько секунд рулевая колонка и сидение оператора поворачиваются на 180°, обеспечивая комфортные и безопасные условия работы при любом направлении хода. Рулевая колонка, регулируемая по высоте и углу наклона. Современная эргономичная компоновка органов управления, современная приборная панель. Вместительный бардачок, карман для документов, прикуриватель, пепельница. Автомагнитола (CD, FM-радио, USB, поддержка формата MP3). Зеркала заднего вида (два наружных и внутреннее), теплоизоляционные и резиновые коврики. Два сидения «Сибеко», водительское с подлокотниками, с анатомически проработанной формой подушек, с боковой и вертикальной поддержкой, с возможностью регулировки продольного перемещения, наклона спинки и поясничного упора, на механической или пневмогидравлической подвеске с регулировкой по высоте и весу оператора. Двухточечные ремни безопасности. Кондиционер (параметры среды: максимальная температура воздуха в жаркую погоду — не более 28°С, минимальная температура при морозе — не менее 14°С). Дополнительная комплектация: — видеоконтроль рабочей зоны с выводом изображения на монитор; — подготовка под установку GPS / ГЛОНАСС; — электроподогрев сидений; — холодильник; — спальное место. |
| Предельная температура эксплуатации |
| В стандартной комплектации: минимум — до –40°С, максимум — до +40°С В комплектации «Арктика»: минимум — до –55°С |