| Погрузчик фронтальный «Балтиец» К-703Б ПФ-1 технические характеристики |
| --- |
| Погрузочное оборудование (на грузовой полураме) |
| Параметры ковша: — геометрическая вместимость: 2,5 м³; — номинальная грузоподъемность: 5000 кг; —ширина ковша: 2800 мм Вылет кромки ковша при максимальной высоте разгрузки: 1900 мм |
| Двигатели |
| ЯМЗ-238НД3-1 | ЯМЗ-238НД4 | ЯМЗ-238НД5 |  |
| V8 | V8 | V8 | число и расположение цилиндров |
| 173 (235) | 184 (250) | 220 (300) | номинальная мощность, кВт (л. с.) |
| 14,86 | 14,86 | 14,86 | рабочий объем, л |
| 130 | 130 | 130 | диаметр цилиндров, мм |
| 140 | 140 | 140 | ход поршня, мм |
| 1700 | 1900 | 2100 | номинальная частота вращения коленвала, об/мин |
| 1108 (113) | 1108 (113) | 1510 (154) | макс. крутящий момент, Н·м (кгс·м) |
| 1100—1400 | 1100—1400 | 1300—1500 | частота вращения при макс. крутящем моменте, об/мин |
| 220 (162) | 220 (162) | 224 (165) | удельный расход топлива, г/кВт·ч (г/л.с.·ч) при номинальной мощности |
| Предпусковой подогрев: ПЖД-5/220 «Балтиец» (штатно) или ПЖД-12Б (опция) |
| Трансмиссия |
| Коробка передач КП-707 с модернизированной гидросхемой и приводом: гидромеханическая с гидравлическим переключением передач, многоступенчатая, с шестернями постоянного зацепления, с механическим переключением режимов и гидравлическим управлением фрикционами, с обеспечением переключения передач без разрыва потока мощности в пределах одного режима. Количество передач: вперед — 16 (в 4 диапазонах), назад — 8 (в 2 диапазонах). Редуктор привода насосов: РПН-701 (с ЯМЗ-238НД5 устанавливается РПН-700А). Главная передача одинарная, коническая, межколесный дифференциал — самоблокирующаяся двусторонняя зубчатая муфта свободного хода бесшумного типа. Конечная передача: планетарный редуктор с прямозубыми цилиндрическими шестернями. Ведущие мосты: подмоторный и грузовой с дифференциалами и планетарными конечными передачами, грузовой мост отключаемый. Колесная формула: 4×4 Максимальная рабочая скорость: 12 км/ч Максимальная транспортная скорость: 39 км/ч Скорость движения при номинальной частоте оборотов двигателя и отсутствии буксования: передний ход — 0—30 км/ч, задний ход — 0—23 км/ч Скорость движения при номинальном тяговом усилии (5 т): 2,1 м/с (7,58 км/ч) |
| Тормозная система |
| Двухконтурная воздушная, пыле- и грязезащитные рабочие тормоза барабанного типа, сухие, колодочного типа с пневмоприводом. Пневматический стояночный тормоз с пружинным энергоаккумулятором |
| Гидросистема |
| Двухконтурная раздельно-агрегатная. Контур рулевого управления: гидронасос НШ-71, фильтр, гидрофицированное рулевое управление — РМ 200SH8, гидроцилиндры поворота ЦГ 125.50-400. Контур рабочего оборудования: гидрораспределитель Р-160/«Вех», гидронасос НШ-100, гидроцилиндры навесного оборудования ЦГ 125.50-400. Производительность гидросистемы управления оборудованием: 160 л/мин. Давление жидкости в гидросистеме рабочего оборудования: — максимальное: 18—20 МПа (180—200 кгс/см²); — номинальное: 16 МПа (160 кгс/см²) |
| Ходовая часть |
| Подвеска: жесткая Колеса: бездисковые, с разборными ободьями Шины: ФД-12, 28.1R26, низкого давления, с протектором повышенной проходимости или Бел-26, 29,5/75R25, низкого давления с протектором повышенной проходимости (опция) или карьерные шины Бел-32, 29,5/75R25, низкого давления, с карьерным рисунком протектора (опция) |
| Габаритные размеры, мм |
| длина с погрузочным оборудованием в транспортном положении | 8410 |
| ширина | 2870 |
| высота | 3680 |
| колея | 2255 |
| база | 3750 |
| дорожный просвет под главной передачей ведущего моста | 550 |
| дорожный просвет под осью вертикального шарнира | 440 |
| максимальная глубина преодолеваемого брода | 1000 |
| наименьший радиус поворота | 7750 |
| эксплуатационная масса | 15000 кг |
| Предельные углы, рад (градусы): — подъема и спуска: 0,35 (20°); — крена: 0,35 (20°) |
| Электрооборудование |
| Однопроводная электрическая система. Напряжение: 24 В Мощность генератора: 2 кВт АКБ: 2 × 190 А/ч |
| Предельная температура эксплуатации |
| В стандартной комплектации: минимум — до –40°С, максимум — до +40°С В комплектации «Арктика»: минимум — до –55°С |
| Кабина |
| Цельнометаллическая, герметичная, термо-, шумо- и виброизолированная. Встроенный сертифицированный каркас безопасности, защищающий оператора от опрокидывания машины (ROPS) и падающих предметов (FOPS). Отопление, в том числе дополнительный отопитель «Август», система вентиляции со встроенным фильтром салона, кондиционер-отопитель «Август» с регулировкой направления обдува. Остекление: тонированное, панорамное, с отрицательным углом наклона, уменьшающим бликование и пылеоседание. Передние и задние стеклоочистители, стеклоомыватель, солнцезащитные жалюзи, электропривод форточек. 6 фар освещения. Дополнительная комплектация: — электроподогрев наружных зеркал; — газонаполненное двойное остекление, исключающее обмерзание; — автономный отопитель Webasto. |
| Рабочее место оператора |
| Рулевая колонка, регулируемая по высоте и углу наклона. Современная эргономичная компоновка органов управления, современная приборная панель. Вместительный бардачок, карман для документов, прикуриватель, пепельница. Автомагнитола (CD, FM-радио, USB, поддержка формата MP3). Зеркала заднего вида (два наружных и внутреннее), теплоизоляционные и резиновые коврики. Два сидения «Сибеко», водительское с подлокотниками, с анатомически проработанной формой подушек, с боковой и вертикальной поддержкой, с возможностью регулировки продольного перемещения, наклона спинки и поясничного упора, на механической или пневмогидравлической подвеске с регулировкой по высоте и весу оператора. Двухточечные ремни безопасности. Кондиционер (параметры среды: максимальная температура воздуха в жаркую погоду — не более 28°С, минимальная температура при морозе — не менее 14°С). Дополнительная комплектация: — видеоконтроль рабочей зоны с выводом изображения на монитор; — подготовка под установку GPS / ГЛОНАСС; — электроподогрев сидений; — холодильник; — спальное место. |