| Сельскохозяйственный трактор общего назначения «Балтиец» К-707Т технические характеристики |
| --- |
| Двигатели ЯМЗ (Ярославский моторный завод) |
| ЯМЗ-238НД5 | ЯМЗ-240БМ2 |  |
| V8 | V12 | число и расположение цилиндров |
| 220 (300) | 220 (300) | номинальная мощность, кВт (л. с.) |
| 14,86 | 22,3 | рабочий объем, л |
| 130 | 130 | диаметр цилиндров, мм |
| 140 | 140 | ход поршня, мм |
| 2100 | 1900 | номинальная частота вращения коленвала, об/мин |
| 1510 (154) | 1275 (130) | макс. крутящий момент, Н·м (кгс·м) |
| 1300—1500 | 1300—1600 | частота вращения при макс. крутящем моменте, об/мин |
| 224 (165) | 224 (165) | удельный расход топлива, г/кВт·ч (г/л.с.·ч) при номинальной мощности |
| Двигатели ТМЗ (Тутаевский моторный завод) |
| ТМЗ 8481.10 | ТМЗ 8481.10-02 | ТМЗ 8481.10-04 |  |
| V8 | V8 | V8 | число и расположение цилиндров |
| 257 (350) | 287 (390) | 309 (420) | номинальная мощность, кВт (л. с.) |
| 17,24 | 17,24 | 17,24 | рабочий объем, л |
| 140 | 140 | 140 | диаметр цилиндров, мм |
| 140 | 140 | 140 | ход поршня, мм |
| 1900 | 1900 | 1900 | номинальная частота вращения коленвала, об/мин |
| 1570 (160) | 1864 (190) | 1960 (200) | макс. крутящий момент, Н·м (кгс·м) |
| 1300—1500 | 1300—1500 | 1300—1500 | частота вращения при макс. крутящем моменте, об/мин |
| 212 (156) | 212 (156) | 212 (156) | удельный расход топлива, г/кВт·ч (г/л.с.·ч) при номинальной мощности |
| Предпусковой подогрев: ПЖД-5/220 «Балтиец» |
| Трансмиссия |
| Коробка передач КП-707с модернизированной гидросхемой и приводом: гидромеханическая с гидравлическим переключением передач, многоступенчатая, с шестернями постоянного зацепления, с механическим переключением режимов и гидравлическим управлением фрикционами, с обеспечением переключения передач без разрыва потока мощности в пределах одного режимах. Количество передач: вперед — 16 (в 4 диапазонах), назад — 8 (в 2 диапазонах) Редуктор привода насосов РПН-701 (с ЯМЗ-238НД5 устанавливается РПН-700А) Главная передача одинарная, коническая, межколесный дифференциал — самоблокирующаяся двусторонняя зубчатая муфта свободного хода бесшумного типа Конечная передача: планетарный редуктор с прямозубыми цилиндрическими шестернями Колесная формула: 4×4 Подмоторный мост — постоянный привод, грузовой мост отключаемый |
| Тормозная система |
| Трехконтурная воздушная (два контура для рабочих тормозов, один контур для прицепа) с возможностью управления тормозами прицепов с одно- и двухпроводной системами, пыле- и грязезащитные рабочие тормоза — барабанного типа. Пневматический стояночный тормоз с пружинным энергоаккумулятором |
| Гидросистема |
| Двухконтурная раздельно-агрегатная. Контур рулевого управления: гидронасос НШ-71, гидрофицированное рулевое управление — РМ 200SH8, гидроцилиндры поворота ЦГ 125.50-400. Контур рабочего оборудования: гидрораспределитель Р-160, гидронасос НШ-100, гидроцилиндры навесного устройства ЦГ 125.50-400. Номинальное давление в гидросистеме управления навеской — 16 МПа (160 кгс/см²) Производительность гидросистемы управления навеской — 160 л/мин 3 пары гидровыводов: 1 на сельхознавеску и 2 на сельхозорудия |
| Ходовая часть |
| Подвеска: жесткая Подрессоренная передняя полурама (опция) Колеса: бездисковые, с разборными ободьями, DW 610-650 Шины: ФД-12, 28.1R26, низкого давления, с протектором повышенной проходимости |
| Электрооборудование |
| Электрическая система однопроводная. Напряжение: 24В Мощность генератора: 2 кВт АКБ: 2×190 А/ч |
| Габаритные размеры |
| длина с навесным устройством в транспортном положении, мм | 6690 ±50 |
| ширина по крыльям, мм | 2480 |
| ширина по колесам, мм | 2870 |
| высота, мм | 3680 |
| база, мм | 3205 |
| ширина колеи, мм | 2115 |
| просвет под кронштейнами крепления нижних тяг навесного устройства, мм | 440 |
| просвет под осью вертикального шарнира, мм | 520 |
| эксплуатационная масса, кг | 13100 |
| максимальная глубина преодолеваемого брода, мм | 1000 |
| Кабина |
| Цельнометаллическая, герметичная, термо-, шумо- и виброизолированная. Встроенный сертифицированный каркас безопасности, защищающий оператора от опрокидывания машины (ROPS) и падающих предметов (FOPS). Отопление, в том числе дополнительный отопитель «Август», система вентиляции со встроенным фильтром салона, кондиционер-отопитель «Август» с регулировкой направления обдува. Остекление: панорамное, с отрицательным углом наклона, уменьшающим бликование и пылеоседание. Передние и задние стеклоочистители, стеклоомыватель, солнцезащитные жалюзи, электропривод форточек. 8 фар освещения, головное освещение: блок-фары Дополнительная комплектация: — электроподогрев стекол; — газонаполненное двойное остекление, исключающее обмерзание |
| Рабочее место оператора |
| Рулевая колонка, регулируемая по высоте и углу наклона. Современная эргономичная компоновка органов управления, современная приборная панель. Вместительный бардачок, карман для документов, прикуриватель, пепельница. Автомагнитола (CD, FM-радио, USB, поддержка формата MP3). Два сидения «Сибеко», водительское с подлокотниками, с анатомически проработанной формой подушек, с боковой и вертикальной поддержкой, с возможностью регулировки продольного перемещения, наклона спинки и поясничного упора, на механической или пневмогидравлической подвеске с регулировкой по высоте и весу оператора. Двухточечные ремни безопасности. Кондиционер (параметры среды: максимальная температура воздуха в жаркую погоду — не более 28°С, минимальная температура при морозе — не менее 14°С). Дополнительная комплектация: — реверсивный пост управления: за несколько секунд рулевая колонка и сидение оператора поворачиваются на 180°, обеспечивая комфортные и безопасные условия работы при любом направлении хода; — электроподогрев сидений; — холодильник; — спальное место |
| Навесное устройство |
| Трехточечное, 4 категории по стандарту ISO, может комплектоваться адаптерами 3 категории (опция). Стандартная грузоподъемность (на расстоянии 610 мм от оси подвеса), кг: 5500 Грузоподъемность на оси подвеса, кг: до 8500 Возможность (опция) установки прицепной скобы и тягово-сцепного устройства (гидрокрюка). |