| Снегоочиститель фрезерно-роторный «Балтиец» К-703Б СФР и К-707Т СФР-1 технические характеристики |
| --- |
| Фрезерно-роторное снегоочистительное оборудование |
| Фрезы для разработки снежной массы и ротор для выброса массы через патрубок, смонтированные в общем корпусе на грузовой полураме. Привод рабочего оборудования: гидростатический (мотор-насос ГСТ-90), обеспечивающий независимую от оборотов двигателя постоянную скорость работы фрез. Гидросистема рабочего органа: автономная, с отдельным гидробаком и автономной системой охлаждения. Управление: электрогидравлическое (джойстик), полностью из кабины оператора. производительность: 2500 т/ч дальность отбрасывания снега: 10—25 м минимальная ширина очищаемой полосы: 3,1 м макс. высота снежного покрова, очищаемого за один проход: 1,5 м макс. угол поперечного перекоса оборудования: 11° макс. угол поворота погрузочного желоба: 35° макс. высота подъема отвала: 1,3 м макс. высота погрузки выбрасываемой снежной массы: 3 м диаметр фрезы: 1280 мм диаметр ротора: 1180 мм глубина ротора: 380 мм |
| Бульдозерное оборудование (на модели К-707Т СФР-1) |
| габаритные размеры отвала: 1100 мм × 3160 мм глубина опускания отвала в бульдозерном положении при угле резания 55°: 520 мм макс. высота подъема отвала: 1300 мм угол установки отвала в грейдерное положение (влево и вправо): 27° макс. угол поперечного перекоса отвала: 11° средняя скорость подъема отвала при номинальных оборотах: 0,37 мс средняя скорость опускания отвала при номинальных оборотах: 0,3 мс время перевода оборудования в транспортное / рабочее положение: 60 с время перевода отвала в грейдерное положение: 20 с управление отвалом: дистанционное, электрогидравлическое. бульдозерный отвал может быть изготовлен из высокопрочной износостойкой стали Hardox (опция) сменные отвалы: клиновидный отвал, клиновидный с изменяемой геометрией (опция). |
| Двигатели |
| ЯМЗ-238НД3-1 | ЯМЗ-238НД5 | ТМЗ-8481.10-04 | ТМЗ-8463.10 |  |
| V8 | V8 | V8 | V8 | число и расположение цилиндров |
| 173 (235) | 220 (300) | 309 (420) | 367,5 (500) | номинальная мощность, кВт (л. с.) |
| 14,86 | 14,86 | 17,24 | 17,24 | рабочий объем, л |
| 130 | 130 | 140 | 140 | диаметр цилиндров, мм |
| 140 | 140 | 140 | 140 | ход поршня, мм |
| 1700 | 2100 | 1900 | 2100 | номинальная частота вращения коленвала, об/мин |
| 1108 (113) | 1510 (154) | 1960 (200) | 1960 (200) | макс. крутящий момент, Н·м (кгс·м) |
| 1100—1400 | 1300—1500 | 1300—1500 | 1200—1400 | частота вращения при макс. крутящем моменте, об/мин |
| 220 (162) | 224 (165) | 212 (156) | 228,5 (168) | удельный расход топлива, г/кВт·ч (г/л.с.·ч) при номинальной мощности |
| Предпусковой подогрев: ПЖД-12Б (штатно), ПЖД-30 (опция), ПЖД-5/220 «Балтиец» (опция) |
| Трансмиссия |
| Коробка передач КП-707 с модернизированной гидросхемой и приводом: гидромеханическая с гидравлическим переключением передач, многоступенчатая, с шестернями постоянного зацепления, с механическим переключением режимов и гидравлическим управлением фрикционами, с обеспечением переключения передач без разрыва потока мощности в пределах одного режима. Количество передач: вперед — 16 (в 4 диапазонах), назад — 8 (в 2 диапазонах). Главная передача одинарная, коническая, межколесный дифференциал — самоблокирующаяся двусторонняя зубчатая муфта свободного хода бесшумного типа. Конечная передача: планетарный редуктор с прямозубыми цилиндрическими шестернями. Ведущие мосты: подмоторный и грузовой с дифференциалами и планетарными конечными передачами, грузовой мост отключаемый. Колесная формула: 4×4 Максимальная рабочая скорость: 12 км/ч Максимальная транспортная скорость: 39 км/ч Скорость движения при номинальной частоте оборотов двигателя и отсутствии буксования: передний ход — 0—30 км/ч, задний ход — 0—23 км/ч Скорость движения при номинальном тяговом усилии (5 т): 2,1 м/с (7,58 км/ч) |
| Тормозная система |
| Двухконтурная воздушная, пыле- и грязезащитные рабочие тормоза барабанного типа, сухие, колодочного типа с пневмоприводом. Дисковые тормоза (опция). Пневматический стояночный тормоз с пружинным энергоаккумулятором |
| Гидросистема |
| Трехконтурная раздельно-агрегатная, автономная гидросистема фрезерно-роторного оборудования. Контур рулевого управления: гидронасос НШ-71, фильтр, гидрофицированное рулевое управление — РМ 200SH8, гидроцилиндры поворота ЦГ 125.50-400. Рулевое управление Danfoss (опция). Контур рабочего оборудования: гидрораспределитель Р-160/«Вех», гидронасос НШ-100, гидроцилиндры навесного оборудования ЦГ 125.50-400. Производительность гидросистемы управления оборудованием: 160 л/мин. Давление жидкости в гидросистеме рабочего оборудования: — максимальное: 18—20 МПа (180—200 кгс/см²); — номинальное: 16 МПа (160 кгс/см²) |
| Ходовая часть |
| Рама с усиленным вертикальным шарниром и усиленными шарнирами гидроцилиндров рулевого управления. Сменные, морозостойкие, повышенной прочности втулки в шарнирах. Подвеска: жесткая подрессоренная передняя полурама (опция) Колеса: бездисковые, с разборными ободьями Шины: Бел-26, 29,5/75R25, низкого давления с протектором повышенной проходимости или карьерные шины Бел-32, 29,5/75R25, низкого давления, с карьерным рисунком протектора (опция) |
| Электрооборудование |
| Однопроводная электрическая система. Напряжение: 24 В Мощность генератора: 2 кВт АКБ: 2 × 190 А/ч |
| Габаритные размеры, мм |
| длина | 9190 |
| ширина (с отвалом) | 3240 |
| высота | 3680 |
| колея | 2255 |
| база | 3750 |
| дорожный просвет под главной передачей ведущего моста | 550 |
| дорожный просвет под осью вертикального шарнира | 440 |
| максимальная глубина преодолеваемого брода | 1000 |
| наименьший радиус поворота | 7750 |
| эксплуатационная масса | 15000 кг |
| Предельные углы, рад (градусы): — поперечной статической устойчивости: 0,61 (35°); — подъема и спуска: 0,35 (20°); — крена: 0,35 (20°); — подъема с прицепом: 0,21 (12°); — наибольший угол при работе: 0,0873 (5°) |
| Кабина |
| Цельнометаллическая, герметичная, термо-, шумо- и виброизолированная. Встроенный сертифицированный каркас безопасности, защищающий оператора от опрокидывания машины (ROPS) и падающих предметов (FOPS). Отопление, в том числе дополнительный отопитель «Август», система вентиляции со встроенным фильтром салона, кондиционер-отопитель «Август» с регулировкой направления обдува. Остекление: тонированное, панорамное, с отрицательным углом наклона, уменьшающим бликование и пылеоседание. Передние и задние стеклоочистители, стеклоомыватель, солнцезащитные жалюзи, электропривод форточек. 6 фар освещения. Дополнительная комплектация: — электроподогрев наружных зеркал; — газонаполненное двойное остекление, исключающее обмерзание; — автономный отопитель Webasto. |
| Рабочее место оператора |
| Реверсивный пост управления (на модели СФР-1): за несколько секунд рулевая колонка и сидение оператора поворачиваются на 180°, обеспечивая комфортные и безопасные условия работы при любом направлении хода. Рулевая колонка, регулируемая по высоте и углу наклона. Современная эргономичная компоновка органов управления, современная приборная панель. Вместительный бардачок, карман для документов, прикуриватель, пепельница. Автомагнитола (CD, FM-радио, USB, поддержка формата MP3). Зеркала заднего вида (два наружных и внутреннее), теплоизоляционные и резиновые коврики. Два сидения «Сибеко», водительское с подлокотниками, с анатомически проработанной формой подушек, с боковой и вертикальной поддержкой, с возможностью регулировки продольного перемещения, наклона спинки и поясничного упора, на механической или пневмогидравлической подвеске с регулировкой по высоте и весу оператора. Двухточечные ремни безопасности. Кондиционер (параметры среды: максимальная температура воздуха в жаркую погоду — не более 28°С, минимальная температура при морозе — не менее 14°С). Дополнительная комплектация: — видеоконтроль рабочей зоны с выводом изображения на монитор; — подготовка под установку GPS / ГЛОНАСС; — электроподогрев сидений; — холодильник; — спальное место. |
| Предельная температура эксплуатации |
| В стандартной комплектации: минимум — до –40°С, максимум — до +40°С В комплектации «Арктика»: минимум — до –55°С |